| № П/П | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий Руб. | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов % | Срок окупаемости мероприятий Мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме № 24 по ул. Югорская. Система отопления |
| 1 | Наладка, балансировка систем отопления, установка балансировочных вентилей. | Экономия потребления тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 16 000 | 10% | 8 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| Система горячего водоснабжения |
| 3 | Устранение утечек и ремонт трубопроводов системы водоснабжения. | Определение реального объема расходуемой воды. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 13 000 | 7% | 3 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| Система электроснабжения |
| 7 | Замена энергоэффективных ламп в местах общего пользования (подъезд) на светодиодные светильники с датчиком движения. | 1) Экономия электроэнергии; 2) Улучшение качества освещения. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 162 000 | 15% | 36 |
| 8 | Замена энергоэффективных ламп в (подвальном, чердачном) помещении на светодиодные светильники. | 1) Экономия электроэнергии; 2) Улучшение качества освещения. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 45 000 | 30% | 36 |
| Дверные и оконные конструкции |
| 9 | Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезд, обеспечение автоматического закрывания дверей | Снижение утечек тепла через двери подъездов. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 1400 |  |  |
| 10 | Уплотнение и утепление двери тамбура | Снижение утечек тепла через внутриподъездные двери | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 200 |  |  |
| 11 | Уплотнение и утепление дверей, цокольных окон подвальных помещений | Снижение утечек тепла через подвальные проемы | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 280 |  |  |
| 12 | Уплотнение и утепление двери выхода на кровлю и чердачное помещение | Снижение утечек тепла через проемы чердака | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 150 |  |  |
|  | Уплотнение оконных блоков в подъездах | Снижение утечек тепла через оконные блоки | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 150 |  |  |
| Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме. |
| 13 | Изоляция трубопроводов отопления | Экономия потребления тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 12 000 | 8% | 7 |
| 14 | Изоляция трубопроводов ГВС | Экономия потребления тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 9 000 | 8% | 4 |