| № П/П | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий Руб. | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов % | Срок окупаемости мероприятий Мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме № 8/2 по пр. Пролетарский. Система отопления |
| 1 | Наладка, балансировка систем отопления, установка балансировочных вентилей. | Экономия потребления тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 12 000 | 6% | 7 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| Система горячего водоснабжения |
| 3 | Устранение утечек и ремонт трубопроводов системы водоснабжения. | Определение реального объема расходуемой воды. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 5 000 | 5% | 3 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| Система электроснабжения |
| 5 | Замена энергоэффективных ламп в местах общего пользования (подъезд) на светодиодные светильники с датчиком движения. | 1) Экономия электроэнергии; 2) Улучшение качества освещения. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 84 000 | 15% | 36 |
| 6 | Замена ламп накаливания в (подвальном, чердачном) помещении на энергоэффективные лампы или светодиодные светильники. | 1) Экономия электроэнергии; 2) Улучшение качества освещения. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 12 000 | 30% | 36 |
| Дверные и оконные конструкции |
| 7 | Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды обеспечение автоматического закрывания дверей | Снижение утечек тепла через двери подъездов. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 10 400 |  |  |
| 8 | Уплотнение и утепление дверей тамбуров | Снижение утечек тепла через внутриподъездные двери | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 1 600 |  |  |
| 9 | Уплотнение и утепление дверей, цокольных окон подвальных помещений | Снижение утечек тепла через подвальные проемы | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 4 800 |  |  |
| 10 | Уплотнение и утепление люков чердачных помещений | Снижение утечек тепла через проемы чердаков | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 1 000 |  |  |
| 11 | Уплотнение оконных блоков в подъездах | Снижение утечек тепла через оконные блоки | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 6 400 |  |  |
| Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме. |
| 12 | Установка коллективного (общедомового) узла учета ГВС | Переход на оплату за потребленную воду в соответствии с показаниями общедомового прибора учета. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 250 000 | 16% | 48 |
| 13 | Изоляция трубопроводов отопления | Экономия потребления тепловой энергии. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 16 000 | 8% | 8 |